## Slide 1
255
北関東
群馬県太田市
RoboOhta + M&C
モデルの構成
機能モデル(p.2)
「uc1.ルックアップゲートの攻略」と「uc2.ユースケース記述」ではルックアップゲートを攻略する上での必要機能やそのフローなどを記載しています。
「act1.基本フロー」では必要な機能と、それを実現するための仕様を記載しています。また、必要だと思われる部分では仕様の詳細を説明しています。アクティビティ図のパーティション名「ゲート前まで接近する」などを機能として考え、その中のアクション「倒立状態で停止する」などを仕様としています。
構造モデル(p.3)
機能モデルで記載したアクティビティ図の流れをⅡ-2で「ストーリー」と定義し、その進行を「class1.全体図」の「進行部」パッケージで行っています。
「情報処理部」で演算した結果から、「走行部」は「API部」に走行指令などを下しています。これによって各機能を実現します。
振舞モデル(p.4-5)
構造モデルの動的な振る舞いについてシーケンス図を用いて表しています。「seq2.ストーリー進行」は「API部」や、「走行履歴」から各値を取得し、それを元に各「条件」達成の真偽を判断します。「seq3.尻尾制御」と「seq4.駆動輪制御」は尻尾・左右モータにPWM値を送り、「動作」を実行します。「seq5.ライントレース」は「ゲートを通過する」などの機能を実現するために「操舵量」を算出しています。
これらの振る舞いから、「seq1.全体実行」は構造モデルで記載した「動作」と「条件」の判断を、ルックアップゲートを攻略するまで繰り返しています。
工夫点(p.6)
各機能の実現に対して信頼性を向上させるために、ルックアップゲートを攻略する上で重要な要因の1つである、尻尾モータの制御を工夫点としました。
尻尾モータの動作を「stm1.尻尾制御」で表し、状態遷移の条件を工夫することでサンプルプログラムにおける問題点を解決しました。
チーム紹介、目標、意気込み
群馬大学 理工学部の学部生と日本精工株式会社による産学連携チームです。マネジメント・モデル・実装と役割を大別し、チーム一丸となって優勝を目指します！
チーム内では出来るだけ細かくミーティングを行い、意見の共有を図ってきました。初めて触れるUMLについて勉強しながら多くの意見を出し合い、モデルの精度を向上させてきました。それが結果に繋がると信じています！
群馬大学と日本精工株式会社の産学連携チームとしては数年出場経験がありますが、私たちは初出場なので先輩方の成績を超えられるよう、頑張りたいと思います！
モデルの概要
4つの機能の中から「ルックアップゲートを通過する」について選択しました。「ルックアップゲートを通過する」については、ダブル達成も含めた「ルックアップゲートを攻略する」の一部だと捉え、攻略を実現できるようにしました。
走行体が動作を行う流れを「ストーリー」と考え、その流れによってルックアップゲートの攻略を実現します。この点が開発するソフトウェアのベースの考えになっています。また、ルックアップゲートを攻略する上で必要なのは、倒立状態と尻尾をおろして走行する状態の遷移を安定させることだと考えました。したがって、尻尾モータの制御についても走行状態遷移が安定して行われるようにソフトウェアの開発を行いました。
群馬大学 理工学部 & 日本精工株式会社
ステアリング&アクチュエータ技術センター

## Slide 2
Ⅰ.機能モデル
我々は、4つの機能の中から「ルックアップゲートを通過する」を選択した。
uc1.ルックアップゲートの攻略
act1.基本フロー
uc2.ユースケース記述
倒立状態での停止とは、走行体が前進も後退もせず倒立状態を維持し続けることと定義する。
即ち、この状態において走行体は倒立振子ライブラリを4msごとに読み込み、常にモータは動いているということになる。
1
2
Ⅰ-3 尻尾モータ
の制御
Ⅰ-1 倒立状態での停止とは?
3
ルックアップゲートを通過する準備段階として、尻尾を接地させた走行姿勢(「尻尾走行」と定義する)に移行する。尻尾走行には以下のようなフローで移行する。
①尻尾モータを約80度、正転する。
②倒立振子ライブラリの参照を解除する。
③両輪を少し正転し、尻尾にもたれかかるようにする。
図のように少しだけ両輪を正転させることで、倒立に近い状態で尻尾走行が可能となる。この状態を「尻尾倒立」と定義する。ここから尻尾モータを逆転させていくことで、ルックアップゲートを通過できる高さまで車高を落としていく。
モータの左右のアシンメトリで走行体を旋回させた後は、走行体の向きをラインと平行に戻す必要がある。そこでPID制御を用いて短距離ライントレースさせる。これによって走行体をルックアップゲートと平行にするとともに、ラインへ復帰させる。
5
尻尾モータの制御は、
ルックアップゲートを攻略す
るうえで重要な要因となる。
今回、尻尾モータは動作中・停止中の2つの状態を行き来するものとした。詳細についてステートマシン図を用いて表したものを、Ⅳ.工夫点に後述する。
ユースケース番号 | ： | uc1
ユースケース名 | ： | ルックアップゲートを攻略する。
関連要件 | ： | ゲートを通過する。
目的 | ： | ボーナスタイム獲得のため。
事前条件 | ： | 走行体がゲートの通過方向と平行である。
 |  | 走行体がゲートの通過方向を向いている。
 |  | 走行体がコースラインに沿って走行できる。
事後条件 | ： | 走行体がゲートを通過済みである。
 |  | 走行体が尻尾倒立している。
基本アクター | ： | 競技者
トリガー | ： | ゴールゲートを通過する。
基本フロー | ： | ①ゲート前まで接近する。
 |  | ②尻尾走行に移行する。
 |  | ③ゲートを通過する。
 |  | ④方向転換をする。
 |  | ⑤走行体の傾きを戻す。
 |  | ※③と④を繰り返し、ダブルを達成する。
例外フロー | : | ①走行体が倒れる。
 |  | ②走行体を完全停止する。
備考 | : | 基本フローは機能であり、アクティビティ図においてパーティションで区切るものとする。 各アクションは機能を実現するための仕様である。その詳細については、図を用いて説明する。
Ⅰ-2 尻尾倒立とは?
Ⅰ-5 ラインへの復帰
1
2
3
4
5
4
Ⅰ-4 走行体の非対称回転
ルックアップゲートを通過した後は、ダブルを達成するため、走行体の方向転換を行う必要がある。しかし方向転換の際に逆転させる左右モータの操作量を同一レベルにすると、走行体がラインの右側に来てしまう可能性がある。そこで左右モータの操作量をアシンメトリとすることでラインの左側にカラーセンサーが来るように固定させた。これにより、走行体がラインへ復帰する際の確実性が向上した。
同一操作量
操作量のアシンメトリ(左>右)
倒立状態での停止
倒立状態から尻尾倒立への移行
尻尾モータの動作
ライントレースによるラインへの復帰
3
3

## Slide 3
Ⅱ-2 定義「ストーリー」
本大会において、走行体が動作を
行う概念を次のように考えた。
1.走行体は動作①を実行する。
2.条件①が満たされることで
動作②へ移行する。
3.動作②を実行する。
この動作の流れを我々は「ストーリー」と位置付け、進行部パッケージ内でストーリー進行を行うものとした。
進行部では動作と条件の1つのまとまりにストーリー番号を与え、各条件から判断し、ストーリーを進行する。動的な詳細はⅢ-3 ストーリー進行に後述する。
class1.全体図
Ⅱ-1 パッケージ構造
左のパッケージ図は、クラス図の全体構造を表したものである。下の表で各パッケージの説明を行う。
全体実行部 | メインタスクを実行する部門である。
進行部 | ルックアップゲート攻略の流れを、段階に分けてストーリーとして管理する部門である。
情報処理部 | 走行部とAPI部、API部と進行部の間でデータを利用しやすい形に変換して受け渡す部門である。
走行部 | 出力となる各モータAPIをストーリー番号に応じて動作させる部門である。
API部 | 我々が中身を変更することのないAPIを参照するための部門である。
pkg1.全体構造
Ⅱ.構造モデル
動作①
動作②
動作③
条件①
条件③
条件②
ストーリー
・・・
今回、関連名を記載するとクラス図が読みづらくなってしまうため、省略することとした。

## Slide 4
seq1.全体実行
Ⅲ.振舞モデル①
seq3.尻尾制御
Ⅲ-3 ストーリー進行
seq2.ストーリー進行
Ⅲ-1 全体実行
全体実行のシーケンス図では、Ⅱ.構造モデルで述べたようなストーリーを表現している。
まず、全体実行は出力に「動作」を実行させる。「動作」が終了するとストーリー進行に「条件」を判断させ、次の「動作」に進行する。これをルックアップゲートの攻略が終了するまで繰り返す、といった流れになっている。
動作によっては、ルックアップゲートを攻略する上でライントレースを行う必要がある。その場合は、seq5.ライントレースでモータの操舵量を算出する。
Ⅲ-2 尻尾制御
シーケンス図をseq3.尻尾制御に示す。
制御量の算出に用いる「PID情報」はclass1.全体図における「PID尻尾制御情報」であり、「現在値」はモータから取得した角度値である。「PID情報」の中に目標値とPIDの各ゲイン値が格納されている。後述するseq5.ライントレースでも同じ「PID制御」クラスを用いているが、そちらでは用いる引数の内部情報が異なる。
ストーリー進行では各ストーリー番号に従って条件の真偽について判定を行い、条件が達成されていればストーリー番号を更新して次の動作情報と動作更新条件に切り替えを行う。
「ストーリー番号=1」ではLコースを完走した後、ルックアップゲートを超音波センサで見つけなければならないため、超音波センサ条件を用いる。ルックアップゲートを見つけてからは、ストーリーの進行を「走行距離条件」、「ジャイロセンサ条件」、「尻尾モータ条件」から判断して行う。紙面の都合上、代表的な条件判断のみを記載した。
Ⅱ.構造モデルで述べたように、動作と条件は１つのまとまりとなっているため、この連続で走行体はルックアップゲートを攻略していくことができる。

## Slide 5
seq4.駆動輪制御
Ⅲ-4 駆動輪制御
Ⅲ-6 尻尾走行における左右モータのPWM値算出方法
Ⅲ.振舞モデル②
Chart: graph1.尻尾走行における左右モータPWM値の算出方法
| 100 | 0 | -100
右モータ | 50 | 50 | -50
左モータ | -50 | 50 | 50
seq5.ライントレース
Ⅲ-5 ライントレース
シーケンス図をseq5.ライントレースに示す。ここではライントレース走行を行う際の操舵量を算出している。引数「PID情報」はclass1.全体図における「PIDライントレース情報」であり、「現在値」は正規化輝度値である。
ライントレースにおける流れをアクティビティ図で表したものを右に示す。二つ目のアクションは下の数式を用いて実行している。
コースにおける輝度のp-p値が最も大きかったRGBカラーセンサーのGreen値を正規化することによって、取得値の変化による影響を低減できる。この場合における最大輝度値と最小輝度値はそれぞれ、キャリブレーション時に取得した白黒の輝度値である。
act2.ライントレース
シーケンス図をseq4.駆動輪制御に示す。
駆動輪制御における走法の切り替えは、ストーリークラスから動作情報を受け取った出力クラスが走法情報を元に行っている。
尻尾走行では尻尾走行クラスが左右モータのPWM値を算出し、その値で左右モータを回転させる。尻尾走行における左右モータのPWM値算出方法をⅢ-6に示す。
尻尾走行におけるPWM値は、倒立振子ライブラリに算出させる以外の方法で決定する必要がある。graph1のような一次関数と定数の組み合わせグラフを用いることにした(ここでは前後進量を50としている)。操舵量とPWM値の関係をこの一次関数で表し、切片を前後進量とすることで左右モータのPWM値を計算で求める。
ここで操舵量は左旋回を正とし、前後進量はforwardの値のことである。
例：前後進量50、操舵量100のときを考える。
（右モータのPWM値, 左モータのPWM値）
＝（50, -50）である。

## Slide 6
サンプルプログラムを利用した尻尾走行では制御が不安定になる問題がある。その一例として特に不安定と見られるバック走行を想定し、以下の図で再現した。走行体の自重による地面からの反発によって尻尾角が小さくなり、尻尾モータが目標値からのオーバーシュートを繰り返すことで走行体が振動してしまう。この様子をグラフで表すと下のgraph2のようになると想定される。
このような振動は方向転換時やコース状況などで尻尾モータに不測の力が加わった際にも発生する可能性がある。よってこの振動による尻尾走行の不安定性を解消することは、ルックアップゲートの攻略や、他の課題達成の信頼性を
大きく向上させると考えられる。よって尻尾モータの
制御を工夫し、このような問題を解決することを工夫
点における目的とする。
Chart: graph2.尻尾モータ角度の不安定性
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
 | 40 | 50 | 40 | 50 | 40 | 50 | 40 | 50 | 40 | 50 | 40 | 50 | 40 | 50 | 40 | 50 | 40 | 50 | 40
Ⅳ-1課題
Ⅳ-2解決方法
Ⅳ-3検証
Ⅳ-4考察・まとめ
工夫点は尻尾モータの制御について取り上げる。
Ⅳ.工夫点
stm1.尻尾制御
転倒などのリスクを低減する、尻尾モータの制御を行うためには尻尾モータの角度を工夫する必要がある。そこで、尻尾モータの状態をstm1.尻尾制御で考える。
目標値-現在値＞0
目標値-現在値=0
目標値-現在値＞0
反発
サンプルプログラムでは尻尾モータの角度が一定にならず振動し続けている。一定になっているような部分も見られるが、これは走行体の振動が大きくなり、転倒したことによるものである。
改良プログラムでは明らかにモータ角値が一定である。また、転倒することは1度もなかった。モータ角が目標角と離れているのは先述の通り、走行体の自重によるものだと考えられる。
Ⅳ-2のステートマシン図を用いて改良したプログラムを用いることで、尻尾走行の不安定性を解消できた。また、転倒が1度もなかったことからこの工夫は課題達成の信頼性向上に大きく寄与するものだと考えられる。
欠点としては目標としている角度との間に生じる偏差が大きいことが挙げられる。しかし、その偏差は一定量であるため、あらかじめ偏差を考慮した目標角の設定を行うことで問題は回避できると考えられる。
本制御にあたって尻尾モータは「尻尾停止中」と「尻尾動作中」という2つの状態に分けられる。尻尾モータにおける回転角の目標値と現在値の差が0となった場合に尻尾停止中へ遷移する。それ以外の場合は現在の目標値が前回の目標値から変更された場合のみ尻尾動作中に遷移する。つまり、ストーリー進行による目標値の変更がない限りモータは停止し続け、特別な制御は行わなくなる。これによってⅣ-1で述べたようにサンプルプログラムで見られる、反発による回転角の不安定性を解消することが出来ると考えられる。
尻尾動作中内では尻尾モータをおろす、あげる状態遷移を、目標値と現在値の差が0に収束するまでPID制御を用いて行っている。これにより収束までの時間が短くなり、目標角度との偏差をより小さくすることが可能であると考えられる。
実際に安定性の向上につながるかを検証する。
検証方法はバック走行を、サンプルプログラムと改良プログラムを用いてそれぞれ10回ずつ実行するものとした。
走行開始からの時間に対応する尻尾モータの回転角を取得し、検証結果を以下のグラフにまとめる。なお、尻尾角度の目標角は62度とした。これは走行体の自重による沈み込みを考慮した上での、ルックアップゲートを通過できる最大角度である。
Chart: graph4.改良プログラムにおける尻尾角度の変化
Chart: graph3.サンプルプログラムにおける尻尾角度の変化