## Slide 1
315
九州産業大学 理工学部 情報科学科
九州北
福岡県福岡市
KERT-B3
モデルの構成
機能モデル
ユースケース図
  競技者が走行体をどのように使い、それに対しどんなミスユースケースが発生し、どんな緩和技術で対応できるかを表す。
ユースケース記述
  ユースケース図の重要な点を補足として詳しく記述する。
アクティビティ図
  走行体の動作をシーソーを通過する流れに注目して表す。
構造モデル
クラス図
  シーソーを通過するための要素とその構造を表す。
振る舞いモデル
シーケンス図
尻尾の操作やシーソーからの降段する動作に注目して表す。
ステートマシン図
  走行体が走行している際の動作を詳しく表す。
チーム紹介、目標、意気込み
KERT-B3は九州産業大学理工学部情報科学科の3年生チームです。今回、審査課題の中で「シーソーを通過する」を選択しました。そして、その課題を達成する上でダブルで通過することを走行目標にしました。
私たち3年生チームは、全員がETロボコンに触れるのは初めてで不安もあるが、課題と目標を達成するためにチームで協力して頑張りたいと思います。
モデルの概要
シーソー区間を突破するために、尻尾制御を使ったシーソー攻略に注目して、シーソーを突破するための機能を挙げた。
シーソー攻略に必要な機能をユースケース図で洗い出し、それに対して、どのようなミスが起きるのかをミスユースケースとして表し、各ミスユースケースに対して、どのような緩和技術が必要になのか分析し、機能モデルとした。
ユースケース図で表した必要な機能を実現するために、クラス図を使い、必要な要素同士の繋がりを明確にし、構造モデルとした。
上記のモデルからシーソー攻略のための機能を実現する要素の繋がりを用いて、ステートマシン図やシーケンス図を使い、シーソー攻略の流れを表し、機能を実現する方法を振る舞いモデルとした。

## Slide 2
1.機能モデル
KERT-B3
「シーソーのダブルを達成する」という目標に必要な走行方法を競技規約から検討した。
1-1.基本走行シナリオ
1-2.機能
基本走行シナリオで得た競技者がシステムに対して要求する機能と機能実現にあたり予想されるミスユースケース、そしてミスユースケースの緩和策についてユースケース図を用いて検討した。各ユースケース(Use Case:UC)にIDをつけ、[UC1]などとして表記する。
1-3.機能(記述)
ユースケースで抽出した各ユースケースの詳細を右記のユースケース記述で整理した。
1-4.仕様
シーソーの傾きを検知するたびに実行する
機能を実現させるための仕様を下記にアクティビティ図を用いて表記する。緩和機能も取り入れる。
ユースケース名 | [UC4]尻尾ライントレースに切り替える
目的 | 走行体の姿勢を安定させる
事前条件 | ゴールゲートに到達していること
事後条件 | 倒立せず尻尾で姿勢を保つこと
関連ユースケース | 重心を走行体の後ろに寄せる
基本アクター | 競技者
トリガー | ゴールゲートの座標を十分に通過する
基本フロー | 1．減速する 2．尻尾を降ろす 3．倒立制御を終了する 4．ラインに復帰する 5．ユースケースを終了させる
代替フロー | 
例外フロー | 1.切替時に重心が前にあり、走行体が倒れる
ユースケース名 | [UC5]シーソーに乗る
目的 | 走行体をシーソーにのせる
事前条件 | シーソーと床の段差に走行体が到達していること
事後条件 | シーソー上に停止すること
関連ユースケース | 尻尾で床を押し、走行体がシーソーに上がる補助をする
基本アクター | 競技者
トリガー | シーソーと床の段差に走行体が衝突すること
基本フロー | 1．シーソーと床との段差を検知する 2．尻尾で床を押すことによって走行体を 前進させながらシーソー上に乗せる 3．シーソー上で停止する 4．ユースケースを終了する
代替フロー | 
例外フロー | 1.尻尾が段差に衝突して走行体が倒れる

## Slide 3
2.構造モデル
KERT-B3
2-1 クラス構造
シーソー攻略を実現するために必要な構造を分析し、クラス図で記述した。
2-2 パッケージ構造
パッケージ名 | パッケージ概要
走行 | シーソー攻略のための機能を管理し、指示を出す
検知 | 各機能の切り替えのための検知を行う
制御 | 各機能の実行に必要な制御を行う
デバイス | 各デバイスへの出力やセンサ値の取得を行う
設計したクラスに対して大きな役割毎にパッケージで分類し、その中に各クラスを配置した。
各パッケージについて、パッケージ構造の図と概要の表に示す。
尻尾を動かし
ライントレース走行を
するクラス
シーソーへの昇段、降段と
シーソー上での停止を
実行するクラス
シーソー上での前後進を
実行するクラス
プログラムの実行回数により時間を検知するクラス
段差への衝突、段差からの落下
シーソーが傾いたことを
検知するクラス
モータのエンコーダ値により
距離を検知するクラス
バッテリー残量に左右されず
シーソー上を常に一定速度で
走行するためのクラス
尻尾を目標角度まで
動かすためのクラス
検知パッケージや
制御パッケージに含まれる
各クラスのインスタンスへの
参照を持つクラス

## Slide 4: 3.振る舞いモデル
尻尾ライントレースしている走行体が段差を検知して角速度を取得するまで行う
シーソー攻略中の走行体の状態遷移を下図に示す。
シーソーに昇段できる最適な速度へ変更
段差検知することでシーソー昇段を始める
3.1 シーソー区間の振る舞い
3.2 シーソー昇段中の振る舞い
シーソー昇段中の走行体の動作を下図に示す。
KERT-B3
尻尾制御で走行体を押すことで無理なくシーソーに昇段させることが可能になる
シーソーが前方に傾きを変える
シーソーが後方に傾きを変える
シーソーの傾きが変わる度に尻尾制御で走行体を支える
シーソー乗段の一連の流れを表している
尻尾の角度設定と出力値を示すループ
尻尾が目標の角度に達するまで尻尾を展開し続ける

## Slide 5: 4.振る舞いモデル
4.1 シーソー上を前進する振る舞い
4.3 シーソー上を後進する振る舞い
シーソー上を前進する際の走行体の状態遷移を下図に示す。
シーソー上を後進する際の走行体の状態遷移を下図に示す。
4.2 停止状態から尻尾を出す振る舞い
走行体の停止状態から尻尾を出す動作を下図に示す。
シーソー降段中の走行体の動作を下図に示す。
4.4 シーソー降段中の振る舞い
KERT-B3
シーソーの傾き時に停止状態に移行しつつ勢いで前方へ転倒を防ぐ尻尾制御を行う
倒れないようにするため速く尻尾を出す必要がある
乗段時のように、降段中に尻尾制御を行うことで前方の転倒を防ぐ
尻尾を使い、安定した三点倒立走行で後進するため転倒する可能性が低い
傾きの変化を取得し尻尾重心へ移行、前方への転倒を防ぐ
一定速度で走行し、シーソー降段状態へ行こうとするために段差を検知する
シーソー降段時の一連の流れを全体ループで表記している
降段時の衝撃で前方に転倒する可能性があるため、尻尾制御で重心を後ろに移す